## Slide 1: Einführung in die Computerkartographie SS 2023
Andreas Schönberg M.Sc.

## Slide 2
Computerkartographie – (3) Vektordaten und Visualisierung
Datum | Thema
 | (1) Einführung, Kursübersicht, Organisation
 | (2) Datenmanagement und Rasterdaten
24.5.2023 | (3) Vektordaten und Visualisierung
24.5.2023 | (4) Schummerung und Höhenlinien

## Slide 3
Computerkartographie – (3) Vektordaten und Visualisierung
Raster
Flächendeckende Informationen in einem Gitternetz (Zellen)
Eine Rasterzellen enthält genau eine Information
Jede Zelle hat die gleiche Ausdehnung / Auflösung (zb 30x30m)
Raster gleicher Auflösung und Lage können Verrechnet werden
Informationen aus Rastern können mit Vektoren verschnitten werden

## Slide 4
Computerkartographie – (3) Vektordaten und Visualisierung
Vector - Punkte
Jeder Punkt hat eine x und eine y Koordinate
Punkte sind an einem exakten „Punkt“ verortet

## Slide 5
Computerkartographie – (3) Vektordaten und Visualisierung
Vector - Linien
Linien bestehen aus mindestens zwei Punkten (Stützpunkten)
Jeder Punkt hat eine x und eine y Koordinate
Linien sind die kürzeste Verbindung zwischen aufeinanderfolgenden Punkten
Die Information des Layers gilt für den Verlauf der Linie

## Slide 6
Computerkartographie – (3) Vektordaten und Visualisierung
Vector - Polygone
Polygone bestehen aus Linien (abgeschlossen)
Jeder Stützpunkt hat eine x und eine y Koordinate
Die Informationen gelten für die Fläche des Polygons

## Slide 7
Computerkartographie – (3) Vektordaten und Visualisierung
Vector - Attributtabelle
Vektoren können eine beliebige Anzahl an Informationen speichern.
Diese Informationen werden in der „Attributtabelle“ gespeichert.
Jede Zeile steht für einen Vektor, jede Spalte für eine Information
Die Spalten können für die Visualisierung verwendet werden.

## Slide 8
Computerkartographie – (3) Vektordaten und Visualisierung
Rasterdaten vs Vektordaten
Immer gesamte Fläche Ausdehnung
Daten
Exakt ein Wert pro Zelle beliebig viele Informationen
Histogramm Attributtabelle
Ausdehnung
Immer Flächendeckend Lokal
Visualisierung
Zellen in Farben Symbole, Strichbreite,
Flächeninhalt (bei Polygonen)
Raster Vector
Numerische Werte beliebiges Format
Ausgewählte Zellen Ausgewählte Features

## Slide 9
Computerkartographie – (3) Vektordaten und Visualisierung
Visualisierung von Rasterdaten
Gradient nach Werten
Graustufen, Farbskala
Kategorisiert nach Werten
Farben
Auswahl
Nach Werten
(Sichtbarkeit durch Transparenz steuern)

## Slide 10
Computerkartographie – (3) Vektordaten und Visualisierung
Visualisierung von Vectordaten
Gradient nach Werten
Graustufen
Kategorisiert nach Werten
Farben
Auswahl
Feature selection (Auswahl von Features nach Abfragen (QSL))
Fill and Stroke
Beschriftungen
Werte als Label anzeigen
Auswahl der Werte (QSL Abfrage)
Position, Größe, Puffereffekt, Farbe, Schriftart
Curved für zB Flüsse

## Slide 11
Computerkartographie – (3) Vektordaten und Visualisierung
Visualisierung von Vectordaten
Unterschiedliche Symbole
für unterschiedliche Features
Größe, Farbe, Umrandung
Symbole
Füllungen gestrichelt,
horizontaler, vertikal,
beides, diagonal
Füllungen als Gradienteffekt,
Umrandung gepunktet,
Unterschiedliche Farben der Punkte

## Slide 12
Computerkartographie – (3) Vektordaten und Visualisierung
Visualisierung von Vectordaten

## Slide 13
Computerkartographie – (3) Vektordaten und Visualisierung
Übung – Visualisierung von Geodaten
Gehen Sie auf das Github Repository
Gehen Sie in den Ordner Data/Session_03
Laden Sie die Vektordaten und Rasterdaten und öffnen Sie diese in Qgis
Visualisieren Sie die Daten
Places mit Graduated für Einwohnerzahl (Max pop)
Country Categorized für Ländernamen
Fügen Sie Beschriftungen für die Länder und Flüsse hinzu
Probieren Sie verschieden Visualisierungen für die Beschriftungen aus (zB Buffer, Fett, Schriftgröße) und achten Sie darauf, dass die Beschriftungen sich nicht überlagern (passen Sie die Schriftgröße an)
Visualisieren Sie das Raster so, dass die Anhöhen sichtbar sind, jedoch die Flüsse und Städte nicht überlagert werden. Die Städte sollen darüber hinaus nicht von Flüssen überlappt werden.

## Slide 14
Computerkartographie – (3) Vektordaten und Visualisierung
Übung – Vektordaten Beispiel
Places graduated nach „Max Population“
Country categorized nach Ländername
DEM Rendering: multiply (liegt über countrys)

## Slide 15
Computerkartographie – (3) Vektordaten und Visualisierung
Pflichtübung 1
Die Aufgabenstellung finden Sie im GitHub unter „Aufgaben“
Abgabe bis 31.5.23 22 Uhr per Email
Schoenb8@staff.uni-marburg.de