## Slide 1: Einführung in die Computerkartographie SS 2023
Andreas Schönberg M.Sc.

## Slide 2
Computerkartographie – (4) Schummerung und Höhenlinien
Datum | Thema
 | (1) Einführung, Kursübersicht, Organisation
 | (2) Datenmanagement und Rasterdaten
24.5.2023 | (3) Vektordaten und Visualisierung
24.5.2023 | (4) Schummerung und Höhenlinien

## Slide 3
Computerkartographie – (4) Schummerung und Höhenlinien
Digital Elevation Model (DEM)
Höhe über NN
Datenquellen
Werte
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)
Auflösung 1-Bogensekunde (ca 30x30 m)
Nördlich bis 60ter Breitengrad und südlich bis 58ter
Gut für kleinere Untersuchungsgebiete
USGS Earth Explorer
Kostenlos (Anmeldung erforderlich)
GTOPO
Auflösung 30-Bogensekunden (ca 1x1 km)
Weltweit, gut für großflächige Karten (zB Deutsches Reich)

## Slide 4
Computerkartographie – (4) Schummerung und Höhenlinien
Digital Elevation Model (DEM)
SRTM Grauwerte

## Slide 5
Computerkartographie – (4) Schummerung und Höhenlinien
Digital Elevation Model (DEM)
SRTM mit Farbskala

## Slide 6
Computerkartographie – (4) Schummerung und Höhenlinien
Schummerung (Hillshade)
Schattenwurf durch künstliche Lichtquelle
Rein zu Visualisierungszwecken
Erzeugt 3D Effekt
Erstellen von „Hillshades“
Aus DEM Raster (Einstellungen Azimute und Altitude)
Werte enthalten KEINE Höheninformationen mehr
Visualisierung
In Graustufen
Eingefärbt durch DEM („Multiply“)
Z Faktor für Überhöhung
Projektion sinnvoll für gute Ergebnisse

## Slide 7
Computerkartographie – (4) Schummerung und Höhenlinien
Schummerung
Schummerung

## Slide 8
Computerkartographie – (4) Schummerung und Höhenlinien
Schummerung überhöht
Schummerung 10fach Überhöht

## Slide 9
Computerkartographie – (4) Schummerung und Höhenlinien
Digital Elevation Model (DEM)
Schummerung und eingefärbtes DEM

## Slide 10
Computerkartographie – (4) Schummerung und Höhenlinien
Höhenlinien (Contour)
Alternative zur Schummerung
Zu Visualisierungszwecken
Erzeugt „pseudo“ 3D Effekt
Erstellen von „Contour“
Aus DEM Raster (Intervall)
Weniger intuitive zu lesen als Schummerung
Visualisierung
In Farben, Strichstärke
Typisch auch durch Wechsel von gestrichelter und durchgezogener Linie
Z Faktor für Überhöhung

## Slide 11
Computerkartographie – (4) Schummerung und Höhenlinien
Höhenlinien (Contour)
Höhenlinien

## Slide 12
Computerkartographie – (4) Schummerung und Höhenlinien
Übungsaufgabe
„Aufwärts oder Abwärts ?“
Die breite weiße Fläche ist eine
Talsohle, östlich und westlich erstecken
Sich Gebirgszüge.

## Slide 13
Computerkartographie – (4) Schummerung und Höhenlinien
Übungsaufgabe Lösung
Kaiser Wilhelms Turm 382
DSA 187
Schloss 284

## Slide 14
Computerkartographie – (4) Schummerung und Höhenlinien
Raster Werkzeuge
Fügt mehrere Raster (gleicher Projektion) zusammen
Raster zuschneiden (Clip Raster by Extent)
Zusammenfügen (Merge)
Schneidet ein Raster auf die Ausdehnung der Karte (Aktueller Ausschnitt im Qgis), eines Layers oder einer gewählten Fläche (per Hand erstellter Ausschnitt) aus
Raster haben idR eigene Werkzeuge (die nicht für Vektoren geeignet sind)
Schummerung (Hillshade)
Erstellt ein Hillshade mit Z Faktor und ausgewähltem Azimut/Altitude.
Höhenlinien (Contour)
Erstellt Höhenlinien (Linien Vektor) auf Basis eines DEM (Raster)

## Slide 15
Computerkartographie – (4) Schummerung und Höhenlinien
Übung
Gehen Sie auf das Github Repository
Gehen Sie in den Ordner Data/Session_04
Laden Sie die Rasterdaten und öffnen Sie diese in Qgis
Fassen Sie die beiden Raster zu einem Zusammen
Schneiden Sie das Raster auf eine beliebige Fläche zu
Erstellen Sie ein Hillshade und Höhenlinien
Visualisieren Sie das Hillshade und die Höhenlinien