## Slide 1: Einführung in die Computerkartographie SS 2023
Andreas Schönberg M.Sc.

## Slide 2
Computerkartographie – (6) Thematische Karten
Datum | Thema
 | (1) Einführung, Kursübersicht, Organisation
 | (2) Datenmanagement und Rasterdaten
24.5.2023 | (3) Vektordaten und Visualisierung
24.5.2023 | (4) Schummerung und Höhenlinien
29.6.2023 | (5) Projektionen
06.07.2023 | (6) Drucklayout, Übersichtskarten, Linguistische (thematische) Karten, CSV-Format
06.07.2023 | (7) Digitalisierung und Kartierung
19.7.2023 | (8) Ausdrücke, Arbeiten mit der Attributtabelle
19.7.2023 | (9) Einführung in die Fernerkundung, Rasterrechner
19.7.2023 | (10) Repetitorium, Vergabe der Prüfungsleistung
15.9.2023 | Abgabe Prüfungsleistung

## Slide 3
Computerkartographie – (6) Thematische Karten
Druck Layout
Standard Formate (DIN)
Hoch und Querformat (je nach Ausdehnung des abzubildenden Gebietes)
Seite formatieren
Mehrere Karten / Seiten
„Lock Layers“ speichert die aktuellen Layer und Designs
Als Image exportieren, erzeugt ein Image für jede Seite im Print Layout
„Custom“ für eigene Definition von Länge und Breite des Kartenblattes

## Slide 4
Computerkartographie – (6) Thematische Karten

## Slide 5
Computerkartographie – (6) Thematische Karten
Übung - Druck Layout
Erstellen Sie 3 Kartenblätter (Seiten)
Ändern Sie für jedes Kartenblatt das Design der Layer und verändern Sie den Kartenausschnitt. Wechseln Sie dazu in Qgis und ändern dort das Design und Wechsel Sie dann zurück ins „Print Layout“ und aktualisieren Sie die Darstellung. Verwenden Sie „Lock Layers“ zum speichern der aktuellen Darstellung
A3 – Ausschnitt Deutsches Reich
A4 – Ausschnitt heutiges Deutschland, Orte kategorisiert nach Einwohnern
A5 – Europa, kategorisiert nach „pop_max“ bei „countrys“
Exportieren Sie die 3 Karten als Image
1x A3 Quer, 1x A4 Längs und 1x A5 Quer
Laden Sie die Vectordaten „Session_06“ in ein neuen Qgis Projekt
1x A3 Quer, 1x A4 Längs und 1x A5 Quer
Visualisieren Sie die Vectordaten
Wechsel Sie zum „Print Layout“

## Slide 6
Computerkartographie – (6) Thematische Karten
Optionale vertiefende Übung - Druck Layout
Optional – Weltkarte
Verwenden Sie „ne_10m_admin_0_countries.shp“ (WGS84)
Passen Sie das Kartenblatt („costum“) so an, dass die Welt ohne Rand
auf dem Kartenblatt dargestellt wird.
Erstellen Sie ein Image

## Slide 7
Computerkartographie – (6) Thematische Karten
Overview Map

## Slide 8
Computerkartographie – (6) Thematische Karten
Overview Map
Übersichtskarte / Teilkarte
Mehrere Karten („add map“) auf einem Kartenblatt
Mit „Overview“ kann die Ausdehnung auf einer anderen Karte dargestellt werden
Maßstab muss sich auf die Karte beziehen!
Achtung! Der Maßstab benötigt eine planare Projektion (WGS84 ungeeignet)

## Slide 9
Computerkartographie – (6) Thematische Karten
Übung - Overview Map
Erstellen Sie eine einfache Karte für Deutschland
visualisieren Sie die Polygone zB Kategorisiert nach Name
Laden Sie die „Countrys“ aus „Session_06“ in ein neuen Qgis Projekt
Erstellen Sie eine Übersichtskarte
Verwenden Sie für diese Übersichtskarte die Ausdehnung von Europa
Verwenden Sie „Overview“ und zeigen Sie auf der Übersichtskarte die Ausdehnung der Hauptkarte von Deutschland

## Slide 10
Computerkartographie – (6) Thematische Karten
Problemlösung in QGis
Problemstellung in englisch
zB „QGIS Scalebar wrong
Richtig „Googlen“
Wichtige Adressen / Foren
Stack Overflow
1. Das Programm „QGIS“ 2. simple das Problem (zB Scalebar) + Fehler
zB „QGIS save layer to shp“
QGIS.org
Youtube (Tutorials)

## Slide 11
Computerkartographie – (6) Thematische Karten
CSV Format
Comma separated values
CSV
Die Werte sind mit einem *,* Komma getrennt
Typisch: *;* */n* (Tabulator)
Es können auch andere Trenner (Seperators verwendet werden)

## Slide 12
Computerkartographie – (6) Thematische Karten
Übung - CSV
Recherchieren Sie, wie Sie eine „csv“ Datei in Qgis einladen können.
Tipp: Die Datei ist in „UTM Zone 32“ projiziert.
Laden Sie die Datei „class_hunde_utm.csv in Qgis ein.

## Slide 13
Computerkartographie – (6) Thematische Karten
Linguistische Karten
Räumliche Verteilung eines Phänomens

## Slide 14
Computerkartographie – (6) Thematische Karten
Legende
„Auto-Update“ ausschalten
(+) – Layer hinzufügen
(-) – Layer oder Eintrag löschen
(^) – Layer Reihenfolge ändern
Gruppieren durch „Gruppe hinzufügen“ und Verschieben
Wie üblich lassen sich Schriftart,-größe,-farbe ändern.
„Columns“ organisiert den Aufbau der Legende

## Slide 15
Computerkartographie – (6) Thematische Karten
Linguistische Karten
Was Sie bisher gelernt haben und jetzt schon können

## Slide 16
Computerkartographie – (6) Thematische Karten
Übungsaufgabe
Visualisieren Sie die Verteilung des Wortes Hunde („class_hunde_utm.csv“ )
Probieren Sie Farben und Symbole
ZB: Größere Punkte für die weniger dominanten Klassen
Hellere Farben für die dominante Klasse.
Wenden Sie, was Sie bisher über Kartenerstellung gelernt haben an.
Laden Sie ein DEM herunter, erstellen Sie ein Hillshade und oder Höhenlinien
Fügen Sie eine Legende, Maßstabsleiste und Text hinzu
Speichern Sie ihre Karte als Image
Reichen Sie Ihre Karte gerne für ein Feedback ein!